## Slide 1
CHALLENGE DÉCHETS & COMPORTEMENTS
ECOGUIDE 360°
Rendre le bon geste plus facile que le mauvais.
Prototype intelligent de tri guidé
Membres de l’équipe
1 – DJOSSOU M Donald
2 – DOSSOU Alex
3 – CHANGOTADE Junior

## Slide 2
01
Le problème
Les déchets peuvent être mal déposés, mélangés ou laissés hors des points prévus.
Le tri demande une action simple mais le bon geste n'est pas toujours le plus facile.
Il faut agir sur l'expérience de l'utilisateur au moment du dépôt.
ECOGUIDE 360°
2

## Slide 3
02
Notre solution
ECOGUIDE 360° est une station intelligente de tri guidé.
PLASTIQUE
PAPIER
ORGANIQUE
Le système détecte, guide, ouvre le bon compartiment et surveille le remplissage.
ECOGUIDE 360°
3

## Slide 4
03
Comment ça marche ?
1
Détection de la personne.
2
Choix de la catégorie sur les boutons.
3
Ouverture automatique du compartiment.
4
Dépôt du déchet.
5
Fermeture automatique.
6
Mesure du niveau de remplissage.
ECOGUIDE 360°
4

## Slide 5
04
Architecture technique
ESP32 : unité centrale de commande.
4 capteurs ultrasoniques : 1 présence + 3 niveaux.
LCD 16×2 I2C : informations et consignes.
3 servomoteurs : ouverture des compartiments.
3 boutons + LED + buzzer : interaction et alertes.
ECOGUIDE 360°
5

## Slide 6
05
Architecture serveur & données
Le prototype n'est pas isolé : il est relié à un serveur qui stocke et affiche les données.
ESP32
Objet connecté
Capteurs + servomoteurs
Envoie les mesures au serveur
Supabase
Base de données serveur
Table « devices »
Table « measurements »
Dashboard
Hébergé sur Netlify
Suivi en temps réel
Accessible depuis le web
Le serveur (Supabase) prouve que chaque mesure envoyée par l'ESP32 est enregistrée, historisée et consultable à distance via le dashboard déployé sur Netlify.
ECOGUIDE 360°
6

## Slide 7
06
Ce que le prototype apporte
Une interaction très simple pour faciliter le tri.
Une ouverture guidée du compartiment choisi.
Un suivi séparé du remplissage des trois compartiments.
Une base évolutive pour une gestion plus organisée de la collecte.
ECOGUIDE 360°
7

## Slide 8
07
Démonstration
1
Approcher une personne → détection.
2
Choisir « Plastique » → ouverture.
3
Déposer une bouteille → fermeture.
4
Afficher le niveau du compartiment.
5
Montrer le principe d'alerte lorsqu'un seuil est atteint.
ECOGUIDE 360°
8

## Slide 9
08
Publics et lieux
Écoles et universités.
Marchés et espaces commerciaux.
Quartiers et espaces publics.
Entreprises, associations et sites à forte fréquentation.
ECOGUIDE 360°
9

## Slide 10
09
Innovation et limites
INNOVATION
Tri guidé, ouverture automatisée et suivi individuel du remplissage.
LIMITES ACTUELLES
Le type de déchet est choisi par l'utilisateur.
Le prototype ne réalise pas encore de reconnaissance automatique de matière.
Les seuils de remplissage doivent être calibrés selon la structure réelle.
ECOGUIDE 360°
10

## Slide 11
10
Évolutions prévues
Connexion Wi-Fi et tableau de bord.
Alertes à distance pour les responsables.
Historique et statistiques de remplissage.
Boîtier plus robuste et adaptation à différents sites.
ECOGUIDE 360°
11

## Slide 12
10
Conclusion
Le tri ne doit pas être compliqué pour être adopté.
ECOGUIDE 360° accompagne l'utilisateur au moment du dépôt.
Notre ambition : rendre le bon geste plus simple, intuitif et accessible.
ECOGUIDE 360°
12

## Slide 13
ECOGUIDE 360°
« Rendre le bon geste plus facile que le mauvais. »
Merci pour votre attention